第６章　データ収集プログラムとCAMAC

６，１　データ収集プログラム

今回の実験では、CAMACからのデータ収集プログラムの言語にMicrosoft Visual Basic.NETを用いた。Visual Basicでは、ボタンやメニューなどといったアプリケーションを作成するのに必要な部品やそれらを機能させるための処理があらかじめ用意されている。アプリケーションの開発者はそれらをどう組み合わせるか、を考え、必要最低限の処理を記述するだけで簡単にプログラムを完成することができる。

Visual Basicの中でも最新バージョンである.NETでは、より効率的にプログラムを開発できるように機能が拡充されている。

このVisual Basicを用いて、収集するイベントの個数を指定し、データを収集した。

＜収集プログラム＞

Friend Class Form1 ・・・宣言文

＜Timer1_Tick＞

初期値代入

Text Boxに書き込む

＜Button1_Click＞

File名をText Box9に入力

File名を読み込む

Fileを開く

初期値から変更され、入力された値を読み込む

Doループ

i = Total Event　とし、iを１つずつ増やしていく

アドレスクリア　CF＝9；clear module and LAM

LAMのクリア　CF＝10；clear LAM

LAMのCHECK　CF=8

LAM=0の時(Yes)

if  LAM=0

LAM≠0

データの読み込み

CF＝２；Read registers and clears module and LAM

出力・印刷

FADC読み出しDoループ

Nrecはイベント一つにつき読み込んだ値

Nrecは一つずつ増やす

Nrec＞32099ならばDoループを出る

1シグナルで読み込める値の最大は32100

それより多い値を読みこむデータはおかしいので、Cutを入れる

NF=0またはNF=2まで続ける

NF=1のときループ終了

出力

LAMを一度Clearしてからiを１ずつ増やしてループをまわす

もし、interapt＜＞0 ならばループを終了する

ファイルを閉じる

End class

６，２　CAMAC (computer aided measurements and control)

CAMACはモジュール化されたデータを処理するシステムで、世界中のほとんどの物理研究室やたくさんの工業現場で使用されている。これはU.SのNIMとヨーロッパのESONE委員会のジョイントで提供された。

CAMACは計算機周辺でのデジタル化された情報の処理を各機能ごとにモジュール化して行えるようにできている。すなわち、実験装置など、外からの情報はプラングイン・ユニットまたはモジュールの画面パネルからコネクターを通して入り込む。この情報はプラングインの中で処理されると、裏面のプリント基板エッジを利用したコネクターでクレートと呼ばれるプラングインを収容する箱の裏側の配線(データウェイ)とつながれる。このデータウェイはクレートコントローラーが制御するが、たいていはクレートコントローラー自身が計算機の指示に従って制御するようになっている。クレートコントローラーはたいてい小型計算機とCAMACのインターフェースを兼ねる。プラングイン・ユニットは回路配線に使われたプリント基板自身のエッジが86ピンのコネクターとなって飛び出しており、クレートに挿し込むと自動的にクレート裏側のコネクターを通してCAMACデータウェイと接続され、電源やデータの受け渡し、制御信号の受け渡しがされるようになっている。

CAMACの規則は、アドレスの指定のことであり、CNAFで指定する。

C；creat controlerの数。今はcreatは1つだけ使っているので、C=1

N；stationナンバー(横)

A；モジュール内のアドレス(縦)、ADCにおいては12個の信号を読める。

F；	function

F(0),F(2)；Read Data

F(8)；Test LAM

F(9)；clear LAM

F(24)；disable LAM

F(26)；enable LAM

LAM；Look At Meのこと。LAMがたつとADCからcomputerにデータが送られ、computerがデータを読み込むことができるようになる。

ADC(V)　　　　ADC(Q) 　　　　FADC

０　１　２　３　４　５　・・・　13

○

○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　station number

○

○

○

○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P.C.

CAMAC BIN

データ転送

UNIX

モジュール内のアドレス　　　　　　　　　　　　　　コンピューター

# Text boxes

i初期化